## Slide 1
Mikroby
Mikroby
Jakub Kočnar, David Koval
Lib
Heaven

## Slide 2: návrh
Začli jsme s tím, že si nejdříve napíšeme knihovny a až poté budeme řešit hru. Jelikož však nastaly jisté problémy, hra se vůbec nestihla a místo toho jsme už radši zdokonalovali knihovny.
Aktuální stav je spíše testovací. Točením potenciometrů se jejich hodnota vypysuje do konzole. První ovlivňuje modrý kanál a druhý ovlivňuje zelený kanál RGB LED.

## Slide 3: Hardware
Implementované periferie:
Port: https://homel.vsb.cz/~cho0178/MCU/KL25P80M48SF0RM.pdf#page=175
GPIO: https://homel.vsb.cz/~cho0178/MCU/KL25P80M48SF0RM.pdf#page=771
TPM: https://homel.vsb.cz/~cho0178/MCU/KL25P80M48SF0RM.pdf#page=547
RGB: https://homel.vsb.cz/~cho0178/MCU/SPF-27556_REV_F.pdf#page=3 (vlevo dole)
ADC: https://homel.vsb.cz/~cho0178/MCU/KL25P80M48SF0RM.pdf#page=457
Potenctiometr: https://homel.vsb.cz/~cho0178/MCU/FRDM-KL25Z_DOCK.pdf#page=10
Serial/UART: https://homel.vsb.cz/~cho0178/MCU/FRDM-KL25Z_DOCK.pdf#page=3
Schéma desky: https://homel.vsb.cz/~cho0178/MCU/MCUCompositeStructure.pdf

## Slide 4: software
NotArduino
Funkce: pinMode(PIN, MODE), digitalWrite(PIN, LOW/HIGH), digitalRead(PIN), analogWrite(PIN, 0-255) (z předdefinovaných vlastností nastaví altMode, a správný TPM s kanálem pro daný pin), map(x, in_min, in_max, out_min, out_max), delay_ms(ms)
Enum: Označení všech pinů v příslušných portech, LOW/HIGH, INPUT/OUTPUT, ON/OFF
PoT
Funkce: readADCChannel(ch), readPot1(), readPot2()
RGB
Funkce: RGB_init(), RGB_Set(STATE), RGB_SetColor(COLOR, STATE), RGB_AnalogWrite(R, G, B), RGB_SetBrightness(COLOR, 0-255)
Enum: RGBColor
Serial
Funkce: Serial_begin(baud), Serial_write(data), Serial_print(string) Serial_println(string), Serial_printInt(int32), Serial_printUInt(uint32)

## Slide 5: Experience
S čím jsme se potýkali
Problémy s RGB, respektive analogWrite() - před nastavením druhého kanálu na stejném TPM je potřeba vypnout časovač a po nastavení je potřeba jej znova zapnout
Problémy s nefunkčností serialu - špatný UART (0 místo 1), komplexní dokumentace
Co nám přišlo zajímavé?
Dokumentace desky

## Slide 6: závěr
Co udělat příště jinak?
Místo řešení chyb způsobem opakoného prohlížení dokumentace a zkoušení všech možností, bychom si příště rovnou pomohli AI
Co se nám líbilo?
Celkové seznámení s embedded systémy, rozšíření znalostí
Co se nám nelíbilo?
Co se nám nepodařilo dokončit?
Knihovnu na tlačítka a bar graf, to ale nebylo prioritou